Inwestor: / Gmina Dłutów / ul. Pabianicka 25 / 95-081 Dłutów	Wykonawca:

Kosztorys nakładczy
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Data Oprac.: 2014-04-28
Nazwa budowy: Budowa świetlicy wiejskiej w Łaziskach, gmina Dłutów
Adres budowy: Łaziska 31a, działka nr 61, Dłutów
Rodzaj robót: budowlane
Poziom cen kosztorysu: I kwartał 2014

Książka Przedmiarów

1. Ściany nośne nadziemia
1.1	KNR 2-02 2004-06-050 / Obudowa elementów konstrukcji belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych.Obudowajednowarstwowa 100-01 - analogia- zabudowa otworów w scianach gr.24 cm w osiach 2 i C pod wieńcami - belkami żelbetowymi w widoku w kształcie łuku / krotność= 1,00	13,56 m2

1.	(2*5,00+0,24)*0,75+(2*3,80+0,24)*0,75				13,56

1.2	KNR 2-17W 0122-03-050 / Wkład kominowy ze stali nierdzewnej / krotność= 1,00	25,76 m2
2. Dach - konstrukcja i pokrycie
2.1	KNR 4-01 0420-02-050 / Wykonanie pomostu technicznego w poziomie dolnego pasa dźwigarów / krotność= 1,00	11,664 m2

1.	0,5*(29,94-0,39*2)*0,80				11,664

2.2	KNR 2-02W 1035-01-040 / Balustrady drewniane - poręcze profilowane 40x60 z drewna iglastego / krotność= 1,00	58,32 m
2.3	KNR 4-01 0416-01-040 / Uzupełnienie ław kominiarskich poziomych / krotność= 1,00	5,55 m

1.	1,03+2*1,42+1,68				5,55

2.4	KNR 2 02I 1218-03-020 / Wsporniki ramienne ze stali okrągłej - analogia - stopnie kominiarskie / krotność= 1,00	30,00 szt
2.5	KNNR 2 1301-040-040 / Balustrady balkonowe z pochwytem stalowym proste - analogia - montaż barierek śniegowych / krotność= 1,00	68,60 m

1.	12,0+2,1+8,1+2*3,7+3,2+12,8+2*11,5				68,60

2.6	KNR AT-09 T-09 0802-02-050 / Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu połaci do 60% i pow. ponad 50 m2 - przyjęto 2% powierzchni pokrycia jako naprawę po montażu akcesoriów dachowych / krotność= 1,00	12,983 m2

1.	649,16*0,02				12,983

2.7	KNR 2-17 0144-0101-020 / Wyrzutnie dachowe kołowe typ C o średnicy do 200 mm - analogia - wyrzutnia kominowa na wylocie kanału wentylacji mechanicznej / krotność= 1,00	3,00 szt
2.8	Kalkulacja indywidua-020 / Montaż zabezpieczenia przeciwiskrowego w postaci siatki ze stali kwasoodpornej na wylotach kominów spalinowych / krotność= 1,00	2,00 szt
2.9	KNNR 2 1301-060-050 / Konstrukcje daszków stalowych -daszki nad kominami osłaniające wyloty kanałów wentylacyjnych ze stali nierdzewnej / krotność= 1,00	3,127 m2

1.	0,51*(1,03+1,78+2,07)+0,38*1,68				3,127

2.10	KNR 2-22 0602-03-050 / Podsufitki drewniane z desek grubości 25 mm / krotność= 1,00	50,17 m2
2.11	KNR 2-02W 2020-201-050 / Ruszty drewniane pod boazerię na ścianach / krotność= 1,00	85,35 m2
2.12	KNR 2-22 0601-03-050 / Ścianki drewniane obite jednostronnie deskami grubości 25 mm / krotność= 1,00	85,35 m2
2.13	KNR 2-02W 2020-303-050 / Boazeria z listew drewnianych - lakierowanie / krotność= 1,00	151,52 m2
2.14	KNNR 2 0604-0-050 / Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej / krotność= 1,00	441,70 m2
2.15	KNNR 2 0602-0-050 / Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej układane na sucho jednowarstwowo / krotność= 1,00	441,70 m2
2.16	KNNR 2 0602-0-050 / Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej układane na sucho jednowarstwowo - w obrębie pasów nadokiennych / krotność= 1,00	12,65 m2

1.	0,22*(2*10,00+16,50+2*10,50)				12,65

2.17	KNR 2-02 0613-06-050 / Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe,z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho w obrębie pasów nadokiennych / krotność= 1,00	14,375 m2

1.	0,25*(2*10,00+16,50+2*10,50)				14,375

2.18	KNR 00-33 0123-01-020 / Roboty uzupełniające - przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian / krotność= 1,00	86,25 szt

1.	14,375*6				86,25

2.19	Kalkulacja indywidua-090 / Montaż składanych schodów strychowych wg opisu z drabinką metalową i izolowaną klapą / krotność= 1,00	1,00 kpl
3. Podłoża pod posadzki
3.1	KNNR 2 1201-0-060 / Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki / krotność= 1,00	1,98 m3

1.	0,30*2,00*3,30				1,98

3.2	KNR 2-01 0236-03-060 / Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III / krotność= 1,00	1,98 m3
3.3	KNR 1312 1001-03-060 / Podkład i podłoża betonowe / krotność= 1,00	0,66 m3

1.	2,00*3,30*0,10				0,66

3.4	KNR 2-02U -0618-03-050 / (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 / krotność= 1,00	6,60 m2

1.	2,00*3,30				6,60

3.5	KNNR 2 0602-0-050 / Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo / krotność= 1,00	6,60 m2
3.6	KNNR 2 0604-0-050 / Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa / krotność= 1,00	6,60 m2
3.7	KNR 0-31 0305-01-050 / Montaż ogrzewania podłogowego - wykonanie płyty grzewczej niezbrojonej - część budowlana; rurociągi z polibutylenu PB o śr. 16 lub 20 mm i rozstawie 75 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C / krotność= 1,00	6,60 m2
4. ścianki dzialowe
4.1	KNR 2-02W 1029-0501-050 / Ścianki ustępowe drewniane - analogia - scianki działowe w wc wg opisu z drzwiami / krotność= 1,00	13,276 m2

1.	2*(2,07+1,20)*2,03				13,276

5. Wstawienie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej
5.1	KNR 2-02U -1026-06-050 / (z.VI) Drzwi dwuskrzydłowe z przekładką termiczną / krotność= 1,00	5,50 m2

1.	2,00*2,75				5,50

5.2	KNR 2-02U -0161-01-020 / (z.II) Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o dł do 1 m z płyty wiórowej okleinowanej / krotność= 1,00	5,00 szt
5.3	KNR 2-02U -0161-02-020 / (z.II) Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o dł ponad 1 m z płyty wiórowej okleinowanej / krotność= 1,00	10,00 szt
6. Stolarka wewnętrzna
6.1	KNNR 2 1104-020-050 / Ościeżnice drewniane wykończone - ościeżnica regulowana drzwi D1 na ścianę gr.12 cm / krotność= 1,00	3,60 m2

1.	1,80*2,00				3,60

6.2	KNNR 2 1104-020-050 / Ościeżnice drewniane wykończone - ościeżnica regulowana drzwi D1 na ścianę gr.24 cm / krotność= 1,00	3,60 m2

1.	1,80*2,00				3,60

6.3	KNR 2-02W 1022-06-050 / Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,dwuskrzydłowe,szklone,fabrycznie wykończone - D1 / krotność= 1,00	7,20 m2

1.	2*1,80*2,00				7,20

6.4	KNNR 2 1104-020-050 / Ościeżnice drewniane wykończone - ościeżnica regulowana drzwi D6 na ścianę gr.12 cm / krotność= 1,00	5,40 m2

1.	3*0,90*2,00				5,40

6.5	KNNR 2 1103-020-050 / Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone, fabrycznie wykończone - D6 / krotność= 1,00	5,40 m2
6.6	KNNR 2 1104-020-050 / Ościeżnice drewniane wykończone - ościeżnica regulowana drzwi D2 i D3 na ścianę gr.15 cm / krotność= 1,00	10,80 m2

1.	6*0,90*2,00				10,80

6.7	KNNR 2 1104-020-050 / Ościeżnice drewniane wykończone - ościeżnica regulowana drzwi D2 na ścianę gr.24 cm / krotność= 1,00	1,80 m2

1.	0,90*2,00				1,80

6.8	KNNR 2 1103-010-050 / Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, fabrycznie wykończone - D2 / krotność= 1,00	7,20 m2

1.	4*0,90*2,00				7,20

6.9	KNNR 2 1103-010-050 / Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, fabrycznie wykończone- D3 / krotność= 1,00	5,40 m2

1.	3*0,90*2,00				5,40

6.10	KNNR 2 1104-020-050 / Ościeżnice drewniane wykończone - ościeżnica regulowana drzwi D4 i D5 na ścianę gr.12 cm / krotność= 1,00	3,20 m2

1.	2*0,80*2,00				3,20

6.11	KNNR 2 1104-020-050 / Ościeżnice drewniane wykończone - ościeżnica regulowana drzwi D5 i D7 na ścianę gr.15 cm / krotność= 1,00	4,80 m2

1.	3*0,80*2,00				4,80

6.12	KNNR 2 1103-010-050 / Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, fabrycznie wykończone - D4 / krotność= 1,00	1,60 m2

1.	0,80*2,00				1,60

6.13	KNNR 2 1103-020-050 / Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone, fabrycznie wykończone - D5 / krotność= 1,00	4,80 m2

1.	3*0,80*2,00				4,80

6.14	KNNR 2 1103-010-050 / Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, fabrycznie wykończone - D7 / krotność= 1,00	1,60 m2

1.	0,80*2,00				1,60

6.15	KNR 2-02W 1028-0101-050 / Drzwi wahadłowe jednoskrzydłowe,dwukrotnie malowane farbą syntetyczną do gruntowania i emalią syntetyczną - analogia - D8 / krotność= 1,00	1,80 m2

1.	0,90*2,00				1,80

7. Prace wewnętrzne tynkarskie i malarskie
7.1	KNR 0-14 2012-03-050 / Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD- SU 01 / krotność= 1,00	319,00 m2
7.2	KNR 0-14 2012-04-050 / Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę- SU01 / krotność= 1,00	319,00 m2
7.3	KNR 0-14 2012-03-050 / Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD - SU 02 / krotność= 1,00	90,00 m2
7.4	KNR 0-14 2012-04-050 / Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę - SU 02 / krotność= 1,00	90,00 m2
7.5	KNR 0-14 2012-03-050 / Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD - SU 03 / krotność= 1,00	30,00 m2
7.6	KNR 0-14 2012-04-050 / Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę - SU 03 / krotność= 1,00	30,00 m2
7.7	KNR 4-01 0711-0101-050 / Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.suchogasz./na ścianach płaskich,słupach prostokąt.podłoże z cegły pustak.ceram.gazo-I pianobet.jedno miej.-1m2 - przyjęto 5% powierzchni / krotność= 1,00	36,00 m2
7.8	KNNR 2 0803-0-050 / Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej / krotność= 1,00	118,60 m2
7.9	KNR 2-02U -1134-02-050 / (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe / krotność= 1,00	600,81 m2
7.10	KNR 2-02U -1134-01-050 / (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome / krotność= 1,00	439,00 m2
7.11	KNNR 2 1401-0-050 / Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania / krotność= 1,00	528,55 m2
7.12	KNNR 2 1401-0-050 / Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą syntetyczną dwukrotnie z dwukrotnym poszpachlowaniem / krotność= 1,00	72,26 m2
7.13	KNNR 2 1402-0-050 / Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych / krotność= 1,00	439,00 m2
8. Posadzki
8.1	KNNR 2 1208-0-050 / Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet / krotność= 1,00	439,00 m2
8.2	KNNR 2 1209-0-050 / Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 40x40 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm / krotność= 1,00	439,00 m2
8.3	KNR 0-12 1119-01-040 / Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm / krotność= 1,00	450,00 m
8.4	Kalkulacja indywidua-020 / Wycieraczka wewnętrzna W2 o wym. 1,50x1,80 m wg opisu / krotność= 1,00	1,00 szt
9. Roboty dociepleniowe zewnętrzne
9.1	KNR 0-23 2614-01-050 / Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - uzupełnienie obramowania przy drzwiach wejściowych / krotność= 1,00	1,58 m2

1.	0,20*(2,40+2*2,75)				1,58

9.2	KNR 0-23 2614-08-050 / Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki / krotność= 1,00	2,25 m2

1.	0,30*(2,75*2+2,00)				2,25

9.3	KNR 00-23 2612-08-040 / Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym / krotność= 1,00	7,50 m

1.	2*2,75+2,00				7,50

9.4	KNR 2-02W 1519-02-050 / Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową / krotność= 1,00	358,99 m2
9.5	KNR 2-02W 2101-09-050 / Okładzina cokołów zewn. o obwodzie płyt do 8 m/m2 i gr. do 6 cm / krotność= 1,00	11,32 m2

1.	(29,4*2+10,0*2+12,0*2)*0,25*0,30+(1,90*2+5,70+2,00+3,25+2,50+0,75+2,95*2+3,60*2+5,00)*0,1*1,00				11,32

10. Wejście do budynku, pochylnia, taras
10.1	KNR 2-23 0606-03-040 / Wykonanie balustrady dla niepełnosprawnych / krotność= 1,00	13,00 m
10.2	KNR 2-02W 1219-03-112 / Wycieraczki do obuwia typowe matalowe zewnętrzne / krotność= 1,00	1,00 SZT.
11. Nawierzchnia dla samochodów osobowych
11.1	KNR 2-31 0101-01-050 / Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 55 cm / krotność= 1,00	502,20 m2
11.2	KNR 2-31 0101-01-050 / Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV / krotność= 1,00	502,20 m2
11.3	KNR 2-31 0101-02-050 / Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV / krotność= 5,00	502,20 m2
11.4	KNR 2-31 0104-05-050 / Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm / krotność= 1,00	502,20 m2
11.5	KNR 2-31 0114-07-050 / Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm / krotność= 1,00	502,20 m2
11.6	KNR 2-31 0114-08-050 / Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm / krotność= 8,00	502,20 m2
11.7	KNR 2-31 0511-03-050 / Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej / krotność= 1,00	502,20 m2
11.8	KNR 2-31 0401-06-040 / Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm. Kategoria gruntu III-IV / krotność= 1,00	181,22 m
11.9	KNR 2-31 0402-04-060 / Ławy betonowe z oporem pod krawężniki / krotność= 1,00	8,155 m3

1.	181,22*(0,30*0,10+0,15*0,10)				8,155

11.10	KNR 2-31 0403-03-040 / Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej / krotność= 1,00	181,22 m
12. Nawierzchnia gruntowa
12.1	KNR 2-31 0103-04-050 / Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV / krotność= 1,00	106,50 m2
12.2	KNR 2-31 0201-01-050 / Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na piaszczystym gruncie rodzimym - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm / krotność= 1,00	106,50 m2
13. Opaska wokół budynku
13.1	KNR 2-31 0101-05-050 / Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm / krotność= 1,00	23,24 m2
13.2	KNR 2-31 0104-01-050 / Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm / krotność= 1,00	23,24 m2
13.3	KNR 2-31 0502-03-050 / Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową / krotność= 1,00	23,24 m2
14. nawierzchnie piesze
14.1	KNR 2-31 0101-05-050 / Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm / krotność= 1,00	61,00 m2
14.2	KNR 2-31 0401-02-040 / Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV / krotność= 1,00	43,00 m
14.3	KNR 2-31 0402-03-060 / Ławy betonowe pod krawężniki zwykłe / krotność= 1,00	0,323 m3

1.	43,0*0,15*0,05				0,323

14.4	KNR 2-31 0407-01-040 / Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową / krotność= 1,00	43,00 m
14.5	KNR 2-31 0105-01-050 / Podsypka piaskowa. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm / krotność= 1,00	61,00 m2
14.6	KNR 2-31 0105-02-050 / Podsypka piaskowa. Zagęszczanie ręczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm / krotność= 4,00	61,00 m2
14.7	KNR 2-31 0511-02-050 / Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej / krotność= 1,00	61,00 m2

Lp.	Podstawa	Opis p	jm	Nakłady.	Koszt jedn.	R	M	S

1. Ściany nośne nadziemia

1.1	KNR 2-02 / 2004-06-050	Obudowa elementów konstrukcji belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych.Obudowajednowarstwowa 100-01 - analogia- zabudowa otworów w scianach gr.24 cm w osiach 2 i C pod wieńcami - belkami żelbetowymi w widoku w kształcie łuku / Obmiar = 13,56 / Krotność = 1,00	m2
		--R--
		Robocizna łącznie / 2,7733*	r-g	37,6059

--M--:

Kształtowniki stalowe profil.U-100x0,75 / 1,0100*	kg	13,6956
Kształtowniki stalowe profil.C-100x0,75 / 3,3300*	kg	45,1548
Wkręty do płyt gipsowych / 0,0347*	kg	0,4705
Gips budowlany szpachlowy / 0,00132*	t	0,0179
Płyty gipsowo-kartonowe grub.12,5 mm / 1,0500*	m2	14,2380
Taśma papierowa perforowana szer.50 mm / 2,2640*	m	30,6998
Woda / 0,00086*	m3	0,0117
Kołki do wstrzeliwania / 4,0600*	szt	55,0536
Materiały pomocnicze 1,50 % / *1,50 %	PLN	538,40
--S--:

Środek transportowy / 0,0175*	m-g	0,2373
Wyciąg / 0,0300*	m-g	0,4068

Razem koszty bezpośrednie: :

		Obmiar:
		Koszty bezpośrednie:
		Koszty zakupu:	%
		Koszty pośrednie:
		Razem:
		Zysk:	%
		Razem:
1.2	KNR 2-17W / 0122-03-050	Wkład kominowy ze stali nierdzewnej / Obmiar = 25,76 / Krotność = 1,00	m2
		--R--
		Robocizna łącznie / 1,2900*	r-g	33,2304

--M--:

Wkład ze stali nierdzewnej / *	m	32,7600
Materiały pomocnicze 1,50 % / *1,50 %	PLN	3 341,52
--S--:

Samochód dostawczy do 0,9 t / 0,0700*	m-g	1,8032

Razem koszty bezpośrednie: :

Obmiar:
Koszty bezpośrednie:
Koszty zakupu:	%
Koszty pośrednie:
Razem:
Zysk:	%
Razem:

Razem element :

2. Dach - konstrukcja i pokrycie

2.1	KNR 4-01 / 0420-02-050	Wykonanie pomostu technicznego w poziomie dolnego pasa dźwigarów / Obmiar = 11,664 / Krotność = 1,00	m2
		--R--
		Robocizna łącznie / 0,9600*	r-g	11,1974

--M--:

Deski iglaste wymiarowe 19-25 mm,kl.III / 0,0020*	m3	0,0233
bale iglaste obrzynane wymiarowe gr. 50 mm kl. III / 0,0030*	m3	0,0350
Gwoździe budowlane okrągłe gołe / 0,1000*	kg	1,1664
Materiały pomocnicze 2,00 % / *2,00 %	PLN	51,73
--S--:

Razem koszty bezpośrednie: :

		Obmiar:
		Koszty bezpośrednie:
		Koszty zakupu:	%
		Koszty pośrednie:
		Razem:
		Zysk:	%
		Razem:
2.2	KNR 2-02W / 1035-01-040	Balustrady drewniane - poręcze profilowane 40x60 z drewna iglastego / Obmiar = 58,32 / Krotność = 1,00	m
		--R--
		Robocizna łącznie / 2,4100*	r-g	140,5512

--M--:

deski iglaste 28-45 mm kl.III / 0,0100*	m3	0,5832
Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II / 0,0040*	m3	0,2333
--S--:

Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt / 0,0010*	m-g	0,0583
Środek transportowy (1) / 0,0030*	m-g	0,1750

Razem koszty bezpośrednie: :

		Obmiar:
		Koszty bezpośrednie:
		Koszty zakupu:	%
		Koszty pośrednie:
		Razem:
		Zysk:	%
		Razem:
2.3	KNR 4-01 / 0416-01-040	Uzupełnienie ław kominiarskich poziomych / Obmiar = 5,55 / Krotność = 1,00	m
		--R--
		Robocizna łącznie / 0,6400*	r-g	3,5520

--M--:

Gwoździe budowlane okrągłe,gołe / 0,0500*	kg	0,2775
Wsporniki stalowe do ław kominiarskich / 0,4200*	kg	2,3310
Bale iglaste obrzynane nasyc.gr.50mm,kl.II / 0,0160*	m3	0,0888
Materiały pomocnicze 2,00 % / *2,00 %	PLN	111,85
--S--:

Razem koszty bezpośrednie: :

		Obmiar:
		Koszty bezpośrednie:
		Koszty zakupu:	%
		Koszty pośrednie:
		Razem:
		Zysk:	%
		Razem:
2.4	KNR 2 02I / 1218-03-020	Wsporniki ramienne ze stali okrągłej - analogia - stopnie kominiarskie / Obmiar = 30,00 / Krotność = 1,00	szt
		--R--
		Robocizna łącznie / 0,9254*	r-g	27,7620

--M--:

Stopień kominiarski ze wspornikiem mocującym / 1,0000*	kpl	30,0000
Materiały pomocnicze 1,50 % / *1,50 %	PLN	900,00
--S--:

Środek transportowy / 0,0011*	m-g	0,0330

Razem koszty bezpośrednie: :

		Obmiar:
		Koszty bezpośrednie:
		Koszty zakupu:	%
		Koszty pośrednie:
		Razem:
		Zysk:	%
		Razem:
2.5	KNNR 2 / 1301-040-040	Balustrady balkonowe z pochwytem stalowym proste - analogia - montaż barierek śniegowych / Obmiar = 68,60 / Krotność = 1,00	m
		--R--
		Robocizna łącznie / 2,7500*	r-g	188,6500

--M--:

bariera śniegowa / 13,5000*	m	926,1000
Materiały pomocnicze 1,50 % / *1,50 %	PLN	42 934,00
--S--:

Wyciąg / 0,0300*	m-g	2,0580

Razem koszty bezpośrednie: :

		Obmiar:
		Koszty bezpośrednie:
		Koszty zakupu:	%
		Koszty pośrednie:
		Razem:
		Zysk:	%
		Razem:
2.6	KNR AT-09 / T-09 0802-02-050	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu połaci do 60% i pow. ponad 50 m2 - przyjęto 2% powierzchni pokrycia jako naprawę po montażu akcesoriów dachowych / Obmiar = 12,983 / Krotność = 1,00	m2
		--R--
		Robocizna łącznie / 0,5300*	r-g	6,8811

--M--:

blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej / 1,0000*	m2	12,9832
Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane / 0,0500*	kg	0,6492
Materiały pomocnicze 1,50 % / *1,50 %	PLN	347,76
--S--:

Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt / 0,0070*	m-g	0,0909
Środek transportowy (1) / 0,0080*	m-g	0,1039

Razem koszty bezpośrednie: :

		Obmiar:
		Koszty bezpośrednie:
		Koszty zakupu:	%
		Koszty pośrednie:
		Razem:
		Zysk:	%
		Razem:
2.7	KNR 2-17 / 0144-0101-020	Wyrzutnie dachowe kołowe typ C o średnicy do 200 mm - analogia - wyrzutnia kominowa na wylocie kanału wentylacji mechanicznej / Obmiar = 3,00 / Krotność = 1,00	szt
		--R--
		Robocizna łącznie / 1,0700*	r-g	3,0655

--M--:

Wyrzutnie kołowe,śr.200 mm ze stali nierdzewnej (np. kulka UVLA) / 1,0000*	szt	3,0000
Uszczelki gumowe do przewodów wentyl.koł. / 1,0500*	szt	3,1500
Śruby stalowe M 8 dług.do 50 mm / 0,1900*	kg	0,5700
Materiały pomocnicze 0,50 % / *0,50 %	PLN	255,68
--S--:

Samochód dostawczy do 0,9 t / 0,1400*	m-g	0,4200

Razem koszty bezpośrednie: :

		Obmiar:
		Koszty bezpośrednie:
		Koszty zakupu:	%
		Koszty pośrednie:
		Razem:
		Zysk:	%
		Razem:
2.8	Kalkulacja indywidua-020	Montaż zabezpieczenia przeciwiskrowego w postaci siatki ze stali kwasoodpornej na wylotach kominów spalinowych / Obmiar = 2,00 / Krotność = 1,00	szt
		--R--
		Robocizna łącznie / 1,0000*	r-g	2,0000

--M--:

Zabezpieczenie wylotu komina spalinowego siatką ze stali kwasoodpornej / 1,0000*	kpl	2,0000
--S--:

Razem koszty bezpośrednie: :

		Obmiar:
		Koszty bezpośrednie:
		Koszty zakupu:	%
		Koszty pośrednie:
		Razem:
		Zysk:	%
		Razem:
2.9	KNNR 2 / 1301-060-050	Konstrukcje daszków stalowych -daszki nad kominami osłaniające wyloty kanałów wentylacyjnych ze stali nierdzewnej / Obmiar = 3,127 / Krotność = 1,00	m2
		--R--
		Robocizna łącznie / 0,6850*	r-g	2,1421

--M--:

Daszki ze stali nierdzewnej / 1,0000*	m2	3,1272
Materiały pomocnicze 1,50 % / *1,50 %	PLN	1 563,60
--S--:

Wyciąg / 0,0079*	m-g	0,0247

Razem koszty bezpośrednie: :

		Obmiar:
		Koszty bezpośrednie:
		Koszty zakupu:	%
		Koszty pośrednie:
		Razem:
		Zysk:	%
		Razem:
2.10	KNR 2-22 / 0602-03-050	Podsufitki drewniane z desek grubości 25 mm / Obmiar = 50,17 / Krotność = 1,00	m2
		--R--
		Robocizna łącznie / 0,4270*	r-g	20,4586

--M--:

Gwoździe budowlane okrągłe gołe / 0,0700*	kg	3,5119
Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.I / 0,0270*	m3	1,3546
Materiały pomocnicze 1,50 % / *1,50 %	PLN	1 548,10
--S--:

Razem koszty bezpośrednie: :

		Obmiar:
		Koszty bezpośrednie:
		Koszty zakupu:	%
		Koszty pośrednie:
		Razem:
		Zysk:	%
		Razem:
2.11	KNR 2-02W / 2020-201-050	Ruszty drewniane pod boazerię na ścianach / Obmiar = 85,35 / Krotność = 1,00	m2
		--R--
		Robocizna łącznie / 0,7200*	r-g	61,4520

--M--:

Listwy i łaty iglaste kl.II / 0,00963*	m3	0,8219
Materiały pomocnicze 0,50 % / *0,50 %	PLN	617,14
--S--:

Razem koszty bezpośrednie: :

		Obmiar:
		Koszty bezpośrednie:
		Koszty zakupu:	%
		Koszty pośrednie:
		Razem:
		Zysk:	%
		Razem:
2.12	KNR 2-22 / 0601-03-050	Ścianki drewniane obite jednostronnie deskami grubości 25 mm / Obmiar = 85,35 / Krotność = 1,00	m2
		--R--
		Robocizna łącznie / 0,3410*	r-g	27,7947

--M--:

Gwoździe budowlane okrągłe gołe / 0,1000*	kg	8,5350
Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.I / 0,0280*	m3	2,3898
Materiały pomocnicze 1,50 % / *1,50 %	PLN	2 742,87
--S--:

Razem koszty bezpośrednie: :

		Obmiar:
		Koszty bezpośrednie:
		Koszty zakupu:	%
		Koszty pośrednie:
		Razem:
		Zysk:	%
		Razem:
2.13	KNR 2-02W / 2020-303-050	Boazeria z listew drewnianych - lakierowanie / Obmiar = 151,52 / Krotność = 1,00	m2
		--R--
		Robocizna łącznie / 0,3300*	r-g	50,0016

--M--:

Papier ścieny elektrokorundowy w ark. / 0,2400*	arkusz	36,3648
Lakierobejce ochr-dekoracyjna rozpuszczal. / 0,3900*	dm3	59,0928
Materiały pomocnicze 0,05 % / *0,05 %	PLN	1 265,77
--S--:

Razem koszty bezpośrednie: :

		Obmiar:
		Koszty bezpośrednie:
		Koszty zakupu:	%
		Koszty pośrednie:
		Razem:
		Zysk:	%
		Razem:
2.14	KNNR 2 / 0604-0-050	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej / Obmiar = 441,70 / Krotność = 1,00	m2
		--R--
		Robocizna łącznie / 0,0650*	r-g	28,7105

--M--:

Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm / 1,1000*	m2	485,8700
Materiały pomocnicze 2,00 % / *2,00 %	PLN	801,69
--S--:

Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt / 0,0040*	m-g	1,7668

Razem koszty bezpośrednie: :

		Obmiar:
		Koszty bezpośrednie:
		Koszty zakupu:	%
		Koszty pośrednie:
		Razem:
		Zysk:	%
		Razem:
2.15	KNNR 2 / 0602-0-050	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej układane na sucho jednowarstwowo / Obmiar = 441,70 / Krotność = 1,00	m2
		--R--
		Robocizna łącznie / 0,0907*	r-g	40,0622

--M--:

płyty z wełny mineralnej o grubości 25 cm / 1,0500*	m2	463,7850
Materiały pomocnicze 3,00 % / *3,00 %	PLN	13 454,40
--S--:

Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt / 0,0077*	m-g	3,4011

Razem koszty bezpośrednie: :

		Obmiar:
		Koszty bezpośrednie:
		Koszty zakupu:	%
		Koszty pośrednie:
		Razem:
		Zysk:	%
		Razem:
2.16	KNNR 2 / 0602-0-050	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej układane na sucho jednowarstwowo - w obrębie pasów nadokiennych / Obmiar = 12,65 / Krotność = 1,00	m2
		--R--
		Robocizna łącznie / 0,0907*	r-g	1,1474

--M--:

Płyty z wełny min. gr.100 mm / 1,0500*	m2	13,2825
Materiały pomocnicze 3,00 % / *3,00 %	PLN	185,96
--S--:

Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt / 0,0077*	m-g	0,0974

Razem koszty bezpośrednie: :

		Obmiar:
		Koszty bezpośrednie:
		Koszty zakupu:	%
		Koszty pośrednie:
		Razem:
		Zysk:	%
		Razem:
2.17	KNR 2-02 / 0613-06-050	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe,z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho w obrębie pasów nadokiennych / Obmiar = 14,375 / Krotność = 1,00	m2
		--R--
		Robocizna łącznie / 0,1560*	r-g	2,2425

--M--:

Płyty z wełny min.grub.100 mm / 1,0500*	m2	15,0938
Materiały pomocnicze 1,50 % / *1,50 %	PLN	211,31
--S--:

Środek transportowy / 0,0089*	m-g	0,1279
Wyciąg / 0,0059*	m-g	0,0848

Razem koszty bezpośrednie: :

		Obmiar:
		Koszty bezpośrednie:
		Koszty zakupu:	%
		Koszty pośrednie:
		Razem:
		Zysk:	%
		Razem:
2.18	KNR 00-33 / 0123-01-020	Roboty uzupełniające - przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian / Obmiar = 86,25 / Krotność = 1,00	szt
		--R--
		Robocizna łącznie / 0,0350*	r-g	3,0188

--M--:

Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego / 1,0400*	szt	89,7000
--S--:

Środek transportowy (1) / 0,0002*	m-g	0,0173
Żuraw okienny / 0,0002*	m-g	0,0173

Razem koszty bezpośrednie: :

		Obmiar:
		Koszty bezpośrednie:
		Koszty zakupu:	%
		Koszty pośrednie:
		Razem:
		Zysk:	%
		Razem:
2.19	Kalkulacja indywidua-090	Montaż składanych schodów strychowych wg opisu z drabinką metalową i izolowaną klapą / Obmiar = 1,00 / Krotność = 1,00	kpl
		--R--
		Robocizna łącznie / 4,0000*	r-g	4,0000

--M--:

Schody drew. składane - drabinka metalowa / 1,0000*	szt	1,0000
--S--:

Razem koszty bezpośrednie: :

Obmiar:
Koszty bezpośrednie:
Koszty zakupu:	%
Koszty pośrednie:
Razem:
Zysk:	%
Razem:

Razem element :

3. Podłoża pod posadzki

3.1	KNNR 2 / 1201-0-060	Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki / Obmiar = 1,98 / Krotność = 1,00	m3
		--R--
		Robocizna łącznie / 5,0000*	r-g	9,9000

--M--:

Piasek zwykły / 1,0600*	m3	2,0988
Materiały pomocnicze 1,50 % / *1,50 %	PLN	58,41
--S--:

Razem koszty bezpośrednie: :

		Obmiar:
		Koszty bezpośrednie:
		Koszty zakupu:	%
		Koszty pośrednie:
		Razem:
		Zysk:	%
		Razem:
3.2	KNR 2-01 / 0236-03-060	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III / Obmiar = 1,98 / Krotność = 1,00	m3
		--R--
		Robocizna łącznie / 0,1022*	r-g	0,2024

--M--:
--S--:

Zagęszcz.wibr.spal.kr.100m3/h / 0,0310*	m-g	0,0614

Razem koszty bezpośrednie: :

		Obmiar:
		Koszty bezpośrednie:
		Koszty zakupu:	%
		Koszty pośrednie:
		Razem:
		Zysk:	%
		Razem:
3.3	KNR 1312 / 1001-03-060	Podkład i podłoża betonowe / Obmiar = 0,66 / Krotność = 1,00	m3
		--R--
		Robocizna łącznie / 7,6300*	r-g	5,0358

--M--:

Beton zwykły B-10 (C8/10) / 1,0300*	m3	0,6798
Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III / 0,0020*	m3	0,0013
Materiały pomocnicze 2,00 % / *2,00 %	PLN	131,71
--S--:

Razem koszty bezpośrednie: :

		Obmiar:
		Koszty bezpośrednie:
		Koszty zakupu:	%
		Koszty pośrednie:
		Razem:
		Zysk:	%
		Razem:
3.4	KNR 2-02U / -0618-03-050	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 / Obmiar = 6,60 / Krotność = 1,00	m2
		--R--
		Robocizna łącznie / 0,1300*	r-g	0,8580

--M--:

polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej / 1,1500*	m2	7,5900
Gaz propanowo-butanowy płynny / 0,1000*	kg	0,6600
Materiały pomocnicze 1,50 % / *1,50 %	PLN	112,36
--S--:

Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt / 0,0020*	m-g	0,0132
środek transportowy / 0,0030*	m-g	0,0198

Razem koszty bezpośrednie: :

		Obmiar:
		Koszty bezpośrednie:
		Koszty zakupu:	%
		Koszty pośrednie:
		Razem:
		Zysk:	%
		Razem:
3.5	KNNR 2 / 0602-0-050	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo / Obmiar = 6,60 / Krotność = 1,00	m2
		--R--
		Robocizna łącznie / 0,0891*	r-g	0,5881

--M--:

Płyty styrop. o grubości 20 cm / 0,2100*	m3	1,3860
Materiały pomocnicze 3,00 % / *3,00 %	PLN	200,53
--S--:

Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt / 0,0032*	m-g	0,0211

Razem koszty bezpośrednie: :

		Obmiar:
		Koszty bezpośrednie:
		Koszty zakupu:	%
		Koszty pośrednie:
		Razem:
		Zysk:	%
		Razem:
3.6	KNNR 2 / 0604-0-050	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa / Obmiar = 6,60 / Krotność = 1,00	m2
		--R--
		Robocizna łącznie / 0,3600*	r-g	2,3760

--M--:

Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm / 1,2000*	m2	7,9200
Materiały pomocnicze 4,00 % / *4,00 %	PLN	13,07
--S--:

Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt / 0,0100*	m-g	0,0660

Razem koszty bezpośrednie: :

		Obmiar:
		Koszty bezpośrednie:
		Koszty zakupu:	%
		Koszty pośrednie:
		Razem:
		Zysk:	%
		Razem:
3.7	KNR 0-31 / 0305-01-050	Montaż ogrzewania podłogowego - wykonanie płyty grzewczej niezbrojonej - część budowlana; rurociągi z polibutylenu PB o śr. 16 lub 20 mm i rozstawie 75 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C / Obmiar = 6,60 / Krotność = 1,00	m2
		--R--
		Robocizna łącznie / 0,2806*	r-g	1,8520

--M--:

Beton zwykły B-20 (C16/20) / 0,0674*	m3	0,4448
Materiały pomocnicze 5,10 % / *5,10 %	PLN	103,31
--S--:

Samochód dostawczy do 0,9 t / 0,0348*	m-g	0,2297

Razem koszty bezpośrednie: :

Obmiar:
Koszty bezpośrednie:
Koszty zakupu:	%
Koszty pośrednie:
Razem:
Zysk:	%
Razem:

Razem element :

4. ścianki dzialowe

4.1	KNR 2-02W / 1029-0501-050	Ścianki ustępowe drewniane - analogia - scianki działowe w wc wg opisu z drzwiami / Obmiar = 13,276 / Krotność = 1,00	m2
		--R--
		Robocizna łącznie / 3,9100*	r-g	51,9099

--M--:

Ścianki SWC1 i SWC2 kompletne / 1,0000*	m2	13,2762
--S--:

Wyciąg / 0,0500*	m-g	0,6638
Środek transportowy (1) / 0,0600*	m-g	0,7966

Razem koszty bezpośrednie: :

Obmiar:
Koszty bezpośrednie:
Koszty zakupu:	%
Koszty pośrednie:
Razem:
Zysk:	%
Razem:

Razem element :

5. Wstawienie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej

5.1	KNR 2-02U / -1026-06-050	(z.VI) Drzwi dwuskrzydłowe z przekładką termiczną / Obmiar = 5,50 / Krotność = 1,00	m2
		--R--
		Robocizna łącznie / 2,4400*	r-g	13,4200

--M--:

drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe / *	szt	1,0000
Kotwy stalowe do mocowania okien z PVC, z / 3,4500*	szt	18,9750
uszczelki z pianki poliuretanowej / 4,3000*	m	23,6500
Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" / 0,1800*	kg	0,9900
Materiały pomocnicze 1,50 % / *1,50 %	PLN	3 819,61
--S--:

Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt / 0,0800*	m-g	0,4400
środek transportowy / 0,0900*	m-g	0,4950

Razem koszty bezpośrednie: :

		Obmiar:
		Koszty bezpośrednie:
		Koszty zakupu:	%
		Koszty pośrednie:
		Razem:
		Zysk:	%
		Razem:
5.2	KNR 2-02U / -0161-01-020	(z.II) Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o dł do 1 m z płyty wiórowej okleinowanej / Obmiar = 5,00 / Krotność = 1,00	szt
		--R--
		Robocizna łącznie / 1,5700*	r-g	7,8500

--M--:

zaprawa / 0,0090*	m3	0,0450
podokienniki prefabrykowane drewnopodobne dł. 1,1 / 1,0000*	m	5,0000
Materiały pomocnicze 1,50 % / *1,50 %	PLN	8,48
--S--:

Żuraw samochodowy 5-6t (1) / 0,0300*	m-g	0,1500

Razem koszty bezpośrednie: :

		Obmiar:
		Koszty bezpośrednie:
		Koszty zakupu:	%
		Koszty pośrednie:
		Razem:
		Zysk:	%
		Razem:
5.3	KNR 2-02U / -0161-02-020	(z.II) Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o dł ponad 1 m z płyty wiórowej okleinowanej / Obmiar = 10,00 / Krotność = 1,00	szt
		--R--
		Robocizna łącznie / 1,8400*	r-g	18,4000

--M--:

zaprawa / 0,0130*	m3	0,1300
podokienniki prefabrykowane drewnopodobne l=1,2 / 1,0000*	szt	10,0000
Materiały pomocnicze 1,50 % / *1,50 %	PLN	24,51
--S--:

Żuraw samochodowy 5-6t (1) / 0,0400*	m-g	0,4000

Razem koszty bezpośrednie: :

Obmiar:
Koszty bezpośrednie:
Koszty zakupu:	%
Koszty pośrednie:
Razem:
Zysk:	%
Razem:

Razem element :

6. Stolarka wewnętrzna

6.1	KNNR 2 / 1104-020-050	Ościeżnice drewniane wykończone - ościeżnica regulowana drzwi D1 na ścianę gr.12 cm / Obmiar = 3,60 / Krotność = 1,00	m2
		--R--
		Robocizna łącznie / 1,7500*	r-g	6,3000

--M--:

Ościeżnice drzwiowe regulowane do ściany gr. 12 cm (D1) / 1,0000*	m2	3,6000
Pianka poliuretanowa / 0,0350*	kg	0,1260
Kołki rozporowe / 6,0000*	szt	21,6000
Materiały pomocnicze 15,00 % / *15,00 %	PLN	322,61
--S--:

Wyciąg / 0,0100*	m-g	0,0360

Razem koszty bezpośrednie: :

		Obmiar:
		Koszty bezpośrednie:
		Koszty zakupu:	%
		Koszty pośrednie:
		Razem:
		Zysk:	%
		Razem:
6.2	KNNR 2 / 1104-020-050	Ościeżnice drewniane wykończone - ościeżnica regulowana drzwi D1 na ścianę gr.24 cm / Obmiar = 3,60 / Krotność = 1,00	m2
		--R--
		Robocizna łącznie / 1,7500*	r-g	6,3000

--M--:

Ościeżnice drzwiowe regulowane do ściany gr. 24cm (D1) / 1,0000*	m2	3,6000
Pianka poliuretanowa / 0,0350*	kg	0,1260
Kołki rozporowe / 6,0000*	szt	21,6000
Materiały pomocnicze 15,00 % / *15,00 %	PLN	373,30
--S--:

Wyciąg / 0,0100*	m-g	0,0360

Razem koszty bezpośrednie: :

		Obmiar:
		Koszty bezpośrednie:
		Koszty zakupu:	%
		Koszty pośrednie:
		Razem:
		Zysk:	%
		Razem:
6.3	KNR 2-02W / 1022-06-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,dwuskrzydłowe,szklone,fabrycznie wykończone - D1 / Obmiar = 7,20 / Krotność = 1,00	m2
		--R--
		Robocizna łącznie / 0,5300*	r-g	3,8160

--M--:

Skrzydła drzwiowe szklone wg opisu D1 z zamkiem pod wkładkę i zawiasami czopowymi / 1,0000*	m2	7,2000
--S--:

Wyciąg / 0,0400*	m-g	0,2880
Środek transportowy (1) / 0,0200*	m-g	0,1440

Razem koszty bezpośrednie: :

		Obmiar:
		Koszty bezpośrednie:
		Koszty zakupu:	%
		Koszty pośrednie:
		Razem:
		Zysk:	%
		Razem:
6.4	KNNR 2 / 1104-020-050	Ościeżnice drewniane wykończone - ościeżnica regulowana drzwi D6 na ścianę gr.12 cm / Obmiar = 5,40 / Krotność = 1,00	m2
		--R--
		Robocizna łącznie / 1,7500*	r-g	9,4500

--M--:

Ościeżnice drzwiowe regulowane do ściany gr. 12 cm (D6) / 1,0000*	m2	5,4000
Pianka poliuretanowa / 0,0350*	kg	0,1890
Kołki rozporowe / 6,0000*	szt	32,4000
Materiały pomocnicze 15,00 % / *15,00 %	PLN	730,69
--S--:

Wyciąg / 0,0100*	m-g	0,0540

Razem koszty bezpośrednie: :

		Obmiar:
		Koszty bezpośrednie:
		Koszty zakupu:	%
		Koszty pośrednie:
		Razem:
		Zysk:	%
		Razem:
6.5	KNNR 2 / 1103-020-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone, fabrycznie wykończone - D6 / Obmiar = 5,40 / Krotność = 1,00	m2
		--R--
		Robocizna łącznie / 0,5200*	r-g	2,8080

--M--:

Skrzydła drzwiowe szklone D6 wg opisu z zamkiem łazienkowym i samozamykaczem / 1,0000*	m2	5,4000
--S--:

Wyciąg / 0,0400*	m-g	0,2160

Razem koszty bezpośrednie: :

		Obmiar:
		Koszty bezpośrednie:
		Koszty zakupu:	%
		Koszty pośrednie:
		Razem:
		Zysk:	%
		Razem:
6.6	KNNR 2 / 1104-020-050	Ościeżnice drewniane wykończone - ościeżnica regulowana drzwi D2 i D3 na ścianę gr.15 cm / Obmiar = 10,80 / Krotność = 1,00	m2
		--R--
		Robocizna łącznie / 1,7500*	r-g	18,9000

--M--:

Ościeżnice drzwiowe regulowane do ściany gr. 15 cm (D2 i D3) / 1,0000*	m2	10,8000
Pianka poliuretanowa / 0,0350*	kg	0,3780
Kołki rozporowe / 6,0000*	szt	64,8000
Materiały pomocnicze 15,00 % / *15,00 %	PLN	1 605,35
--S--:

Wyciąg / 0,0100*	m-g	0,1080

Razem koszty bezpośrednie: :

		Obmiar:
		Koszty bezpośrednie:
		Koszty zakupu:	%
		Koszty pośrednie:
		Razem:
		Zysk:	%
		Razem:
6.7	KNNR 2 / 1104-020-050	Ościeżnice drewniane wykończone - ościeżnica regulowana drzwi D2 na ścianę gr.24 cm / Obmiar = 1,80 / Krotność = 1,00	m2
		--R--
		Robocizna łącznie / 1,7500*	r-g	3,1500

--M--:

Ościeżnice drzwiowe regulowane do ściany gr. 24 cm (D2) / 1,0000*	m2	1,8000
Pianka poliuretanowa / 0,0350*	kg	0,0630
Kołki rozporowe / 6,0000*	szt	10,8000
Materiały pomocnicze 15,00 % / *15,00 %	PLN	282,55
--S--:

Wyciąg / 0,0100*	m-g	0,0180

Razem koszty bezpośrednie: :

		Obmiar:
		Koszty bezpośrednie:
		Koszty zakupu:	%
		Koszty pośrednie:
		Razem:
		Zysk:	%
		Razem:
6.8	KNNR 2 / 1103-010-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, fabrycznie wykończone - D2 / Obmiar = 7,20 / Krotność = 1,00	m2
		--R--
		Robocizna łącznie / 0,5100*	r-g	3,6720

--M--:

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne D2 wg opisu / 1,0000*	m2	7,2000
--S--:

Wyciąg / 0,0400*	m-g	0,2880

Razem koszty bezpośrednie: :

		Obmiar:
		Koszty bezpośrednie:
		Koszty zakupu:	%
		Koszty pośrednie:
		Razem:
		Zysk:	%
		Razem:
6.9	KNNR 2 / 1103-010-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, fabrycznie wykończone- D3 / Obmiar = 5,40 / Krotność = 1,00	m2
		--R--
		Robocizna łącznie / 0,5100*	r-g	2,7540

--M--:

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne D3 wg opisu z tulejami wentylacyjnymi / 1,0000*	m2	5,4000
--S--:

Wyciąg / 0,0400*	m-g	0,2160

Razem koszty bezpośrednie: :

		Obmiar:
		Koszty bezpośrednie:
		Koszty zakupu:	%
		Koszty pośrednie:
		Razem:
		Zysk:	%
		Razem:
6.10	KNNR 2 / 1104-020-050	Ościeżnice drewniane wykończone - ościeżnica regulowana drzwi D4 i D5 na ścianę gr.12 cm / Obmiar = 3,20 / Krotność = 1,00	m2
		--R--
		Robocizna łącznie / 1,7500*	r-g	5,6000

--M--:

Ościeżnice drzwiowe regulowane do ściany gr. 12 cm (D4i D5) / 1,0000*	m2	3,2000
Pianka poliuretanowa / 0,0350*	kg	0,1120
Kołki rozporowe / 6,0000*	szt	19,2000
Materiały pomocnicze 15,00 % / *15,00 %	PLN	485,23
--S--:

Wyciąg / 0,0100*	m-g	0,0320

Razem koszty bezpośrednie: :

		Obmiar:
		Koszty bezpośrednie:
		Koszty zakupu:	%
		Koszty pośrednie:
		Razem:
		Zysk:	%
		Razem:
6.11	KNNR 2 / 1104-020-050	Ościeżnice drewniane wykończone - ościeżnica regulowana drzwi D5 i D7 na ścianę gr.15 cm / Obmiar = 4,80 / Krotność = 1,00	m2
		--R--
		Robocizna łącznie / 1,7500*	r-g	8,4000

--M--:

Ościeżnice drzwiowe regulowane do ściany gr. 15 cm (D5 i D7) / 1,0000*	m2	4,8000
Pianka poliuretanowa / 0,0350*	kg	0,1680
Kołki rozporowe / 6,0000*	szt	28,8000
Materiały pomocnicze 15,00 % / *15,00 %	PLN	799,84
--S--:

Wyciąg / 0,0100*	m-g	0,0480

Razem koszty bezpośrednie: :

		Obmiar:
		Koszty bezpośrednie:
		Koszty zakupu:	%
		Koszty pośrednie:
		Razem:
		Zysk:	%
		Razem:
6.12	KNNR 2 / 1103-010-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, fabrycznie wykończone - D4 / Obmiar = 1,60 / Krotność = 1,00	m2
		--R--
		Robocizna łącznie / 0,5100*	r-g	0,8160

--M--:

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne D4 wg opisu / 1,0000*	m2	1,6000
--S--:

Wyciąg / 0,0400*	m-g	0,0640

Razem koszty bezpośrednie: :

		Obmiar:
		Koszty bezpośrednie:
		Koszty zakupu:	%
		Koszty pośrednie:
		Razem:
		Zysk:	%
		Razem:
6.13	KNNR 2 / 1103-020-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone, fabrycznie wykończone - D5 / Obmiar = 4,80 / Krotność = 1,00	m2
		--R--
		Robocizna łącznie / 0,5200*	r-g	2,4960

--M--:

Skrzydła drzwiowe wew.szklone D5 wg opisu z zamkiem z blokadą łazienkową i tulejami wentylacyjnymi / 1,0000*	m2	4,8000
--S--:

Wyciąg / 0,0400*	m-g	0,1920

Razem koszty bezpośrednie: :

		Obmiar:
		Koszty bezpośrednie:
		Koszty zakupu:	%
		Koszty pośrednie:
		Razem:
		Zysk:	%
		Razem:
6.14	KNNR 2 / 1103-010-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, fabrycznie wykończone - D7 / Obmiar = 1,60 / Krotność = 1,00	m2
		--R--
		Robocizna łącznie / 0,5100*	r-g	0,8160

--M--:

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne D7 wg opisu z tulejami wentylacyjnymi / 1,0000*	m2	1,6000
--S--:

Wyciąg / 0,0400*	m-g	0,0640

Razem koszty bezpośrednie: :

		Obmiar:
		Koszty bezpośrednie:
		Koszty zakupu:	%
		Koszty pośrednie:
		Razem:
		Zysk:	%
		Razem:
6.15	KNR 2-02W / 1028-0101-050	Drzwi wahadłowe jednoskrzydłowe,dwukrotnie malowane farbą syntetyczną do gruntowania i emalią syntetyczną - analogia - D8 / Obmiar = 1,80 / Krotność = 1,00	m2
		--R--
		Robocizna łącznie / 4,1100*	r-g	7,3980

--M--:

Drzwi wahadłowe kompletne D8 wg opisu / 1,0000*	m2	1,8000
Pianka poliuretanowa / 0,0400*	kg	0,0720
Materiały pomocnicze 15,00 % / *15,00 %	PLN	4,84
--S--:

Wyciąg / 0,0500*	m-g	0,0900
Środek transportowy (1) / 0,0600*	m-g	0,1080

Razem koszty bezpośrednie: :

Obmiar:
Koszty bezpośrednie:
Koszty zakupu:	%
Koszty pośrednie:
Razem:
Zysk:	%
Razem:

Razem element :

7. Prace wewnętrzne tynkarskie i malarskie

7.1	KNR 0-14 / 2012-03-050	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD- SU 01 / Obmiar = 319,00 / Krotność = 1,00	m2
		--R--
		Robocizna łącznie / 2,5107*	r-g	800,9133

--M--:

Płyty gipsowo-kartonowe grub.12,5 mm / 1,0500*	m2	334,9500
kształtowniki stalowe główne profilowane CD-60/27 / 0,7000*	m	223,3000
Profil sufitowy główny "CD 60" pod pł.g-k / 1,9000*	m	606,1000
Kształtowniki stalowe rusztów p/płyty g-k / 0,4000*	m	127,6000
Łączn.wzdłuż.stalowe do rusztu pod pł.g-k / 0,5200*	szt	165,8800
Łączn.krzyżowe stal.do rusztu pod pł.g-k / 1,3300*	szt	424,2700
Wieszaki stalowe do rusztu pod płyty g-k / 0,9100*	szt	290,2900
Wieszaki stalowe do rusztu pod płyty g-k / 0,9100*	szt	290,2900
Kołki stalowe okrągłe śred.6x60 mm / 18,5000*	szt	5 901,5000
Gips budowlany szpachlowy / 0,0003*	t	0,0957
Taśmy spoinowe z włókna szklanego / 1,0000*	m	319,0000
Materiały pomocnicze 1,50 % / *1,50 %	PLN	10 321,65
--S--:

Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt / 0,0580*	m-g	18,5020
środek transportowy / 0,0289*	m-g	9,2191

Razem koszty bezpośrednie: :

		Obmiar:
		Koszty bezpośrednie:
		Koszty zakupu:	%
		Koszty pośrednie:
		Razem:
		Zysk:	%
		Razem:
7.2	KNR 0-14 / 2012-04-050	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę- SU01 / Obmiar = 319,00 / Krotność = 1,00	m2
		--R--
		Robocizna łącznie / 0,4938*	r-g	157,5222

--M--:

Płyty gipsowo-kartonowe grub.12,5 mm / 1,0500*	m2	334,9500
Kołki stalowe okrągłe śred.6x60 mm / 16,0000*	szt	5 104,0000
Gips budowlany szpachlowy / 0,00043*	t	0,1372
Materiały pomocnicze 1,50 % / *1,50 %	PLN	6 073,69
--S--:

Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt / 0,0075*	m-g	2,3925
środek transportowy / 0,0124*	m-g	3,9556

Razem koszty bezpośrednie: :

		Obmiar:
		Koszty bezpośrednie:
		Koszty zakupu:	%
		Koszty pośrednie:
		Razem:
		Zysk:	%
		Razem:
7.3	KNR 0-14 / 2012-03-050	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD - SU 02 / Obmiar = 90,00 / Krotność = 1,00	m2
		--R--
		Robocizna łącznie / 2,5107*	r-g	225,9630

--M--:

Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm / 1,0500*	m2	94,5000
Kształtowniki stalowe profilowane typ U / 0,7000*	kg	63,0000
Profil sufitowy główny "CD 60" pod pł.g-k / 1,9000*	m	171,0000
Kształtowniki stalowe rusztów p/płyty g-k / 0,4000*	m	36,0000
Łączn.wzdłuż.stalowe do rusztu pod pł.g-k / 0,5200*	szt	46,8000
Łączn.krzyżowe stal.do rusztu pod pł.g-k / 1,3300*	szt	119,7000
Wieszaki stalowe do rusztu pod płyty g-k / 0,9100*	szt	81,9000
Wieszaki stalowe do rusztu pod płyty g-k / 0,9100*	szt	81,9000
Kołki stalowe okrągłe śred.6x60 mm / 18,5000*	szt	1 665,0000
Gips budowlany szpachlowy / 0,0003*	t	0,0270
Taśmy spoinowe z włókna szklanego / 1,0000*	m	90,0000
Materiały pomocnicze 1,50 % / *1,50 %	PLN	3 519,70
--S--:

Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt / 0,0580*	m-g	5,2200
środek transportowy / 0,0289*	m-g	2,6010

Razem koszty bezpośrednie: :

		Obmiar:
		Koszty bezpośrednie:
		Koszty zakupu:	%
		Koszty pośrednie:
		Razem:
		Zysk:	%
		Razem:
7.4	KNR 0-14 / 2012-04-050	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę - SU 02 / Obmiar = 90,00 / Krotność = 1,00	m2
		--R--
		Robocizna łącznie / 0,4938*	r-g	44,4420

--M--:

Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm / 1,0500*	m2	94,5000
Kołki stalowe okrągłe śred.6x60 mm / 16,0000*	szt	1 440,0000
Gips budowlany szpachlowy / 0,00043*	t	0,0387
Materiały pomocnicze 1,50 % / *1,50 %	PLN	2 173,80
--S--:

Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt / 0,0075*	m-g	0,6750
środek transportowy / 0,0124*	m-g	1,1160

Razem koszty bezpośrednie: :

		Obmiar:
		Koszty bezpośrednie:
		Koszty zakupu:	%
		Koszty pośrednie:
		Razem:
		Zysk:	%
		Razem:
7.5	KNR 0-14 / 2012-03-050	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD - SU 03 / Obmiar = 30,00 / Krotność = 1,00	m2
		--R--
		Robocizna łącznie / 2,5107*	r-g	75,3210

--M--:

Płyty gipsowo-karton.ognioochronne 12,5 mm / 1,0500*	m2	31,5000
kształtowniki stalowe główne profilowane CD-60/27 / 0,7000*	m	21,0000
Profil sufitowy główny "CD 60" pod pł.g-k / 1,9000*	m	57,0000
Kształtowniki stalowe rusztów p/płyty g-k / 0,4000*	m	12,0000
Łączn.wzdłuż.stalowe do rusztu pod pł.g-k / 0,5200*	szt	15,6000
Łączn.krzyżowe stal.do rusztu pod pł.g-k / 1,3300*	szt	39,9000
Wieszaki stalowe do rusztu pod płyty g-k / 0,9100*	szt	27,3000
Wieszaki stalowe do rusztu pod płyty g-k / 0,9100*	szt	27,3000
Kołki stalowe okrągłe śred.6x60 mm / 18,5000*	szt	555,0000
Gips budowlany szpachlowy / 0,0003*	t	0,0090
Taśmy spoinowe z włókna szklanego / 1,0000*	m	30,0000
Materiały pomocnicze 1,50 % / *1,50 %	PLN	1 051,33
--S--:

Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt / 0,0580*	m-g	1,7400
środek transportowy / 0,0289*	m-g	0,8670

Razem koszty bezpośrednie: :

		Obmiar:
		Koszty bezpośrednie:
		Koszty zakupu:	%
		Koszty pośrednie:
		Razem:
		Zysk:	%
		Razem:
7.6	KNR 0-14 / 2012-04-050	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę - SU 03 / Obmiar = 30,00 / Krotność = 1,00	m2
		--R--
		Robocizna łącznie / 0,4938*	r-g	14,8140

--M--:

Płyty gipsowo-karton.ognioochronne 12,5 mm / 1,0500*	m2	31,5000
Kołki stalowe okrągłe śred.6x60 mm / 16,0000*	szt	480,0000
Gips budowlany szpachlowy / 0,00043*	t	0,0129
Materiały pomocnicze 1,50 % / *1,50 %	PLN	651,83
--S--:

Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt / 0,0075*	m-g	0,2250
środek transportowy / 0,0124*	m-g	0,3720

Razem koszty bezpośrednie: :

		Obmiar:
		Koszty bezpośrednie:
		Koszty zakupu:	%
		Koszty pośrednie:
		Razem:
		Zysk:	%
		Razem:
7.7	KNR 4-01 / 0711-0101-050	Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.suchogasz./na ścianach płaskich,słupach prostokąt.podłoże z cegły pustak.ceram.gazo-I pianobet.jedno miej.-1m2 - przyjęto 5% powierzchni / Obmiar = 36,00 / Krotność = 1,00	m2
		--R--
		Robocizna łącznie / 1,5100*	r-g	54,3600

--M--:

Piasek do zapraw / 0,0266*	m3	0,9576
Cement portlandzki "25" z dodatkami / 0,0052*	t	0,1872
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) / 0,0066*	t	0,2376
Woda / 0,0067*	m3	0,2412
Materiały pomocnicze 1,50 % / *1,50 %	PLN	219,20
--S--:

Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt / 0,0500*	m-g	1,8000
Betoniarka wolnospadowa 150dm3 / 0,0400*	m-g	1,4400

Razem koszty bezpośrednie: :

		Obmiar:
		Koszty bezpośrednie:
		Koszty zakupu:	%
		Koszty pośrednie:
		Razem:
		Zysk:	%
		Razem:
7.8	KNNR 2 / 0803-0-050	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej / Obmiar = 118,60 / Krotność = 1,00	m2
		--R--
		Robocizna łącznie / 2,3000*	r-g	272,7800

--M--:

płytki ścienne / 1,0500*	m2	124,5300
Zapr.klej.sucha do płyt ceram. / 4,8000*	kg	569,2800
Materiały pomocnicze 1,50 % / *1,50 %	PLN	4 340,05
--S--:

Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt / 0,0303*	m-g	3,5936

Razem koszty bezpośrednie: :

		Obmiar:
		Koszty bezpośrednie:
		Koszty zakupu:	%
		Koszty pośrednie:
		Razem:
		Zysk:	%
		Razem:
7.9	KNR 2-02U / -1134-02-050	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe / Obmiar = 600,81 / Krotność = 1,00	m2
		--R--
		Robocizna łącznie / 0,0800*	r-g	48,0648

--M--:

Emulsja gruntująca / 0,2200*	kg	132,1782
Materiały pomocnicze 1,50 % / *1,50 %	PLN	728,30
--S--:

Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt / 0,0002*	m-g	0,1202
środek transportowy / 0,0003*	m-g	0,1802

Razem koszty bezpośrednie: :

		Obmiar:
		Koszty bezpośrednie:
		Koszty zakupu:	%
		Koszty pośrednie:
		Razem:
		Zysk:	%
		Razem:
7.10	KNR 2-02U / -1134-01-050	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome / Obmiar = 439,00 / Krotność = 1,00	m2
		--R--
		Robocizna łącznie / 0,0600*	r-g	26,3400

--M--:

Emulsja gruntująca / 0,2100*	kg	92,1900
Materiały pomocnicze 1,50 % / *1,50 %	PLN	507,97
--S--:

Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt / 0,0002*	m-g	0,0878
Samochód dostawczy do 0,9 t / 0,0003*	m-g	0,1317

Razem koszty bezpośrednie: :

		Obmiar:
		Koszty bezpośrednie:
		Koszty zakupu:	%
		Koszty pośrednie:
		Razem:
		Zysk:	%
		Razem:
7.11	KNNR 2 / 1401-0-050	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania / Obmiar = 528,55 / Krotność = 1,00	m2
		--R--
		Robocizna łącznie / 0,1390*	r-g	73,4685

--M--:

farba emulsyjna / 0,2891*	dm3	152,8038
Materiały pomocnicze 1,50 % / *1,50 %	PLN	1 303,42
--S--:

Razem koszty bezpośrednie: :

		Obmiar:
		Koszty bezpośrednie:
		Koszty zakupu:	%
		Koszty pośrednie:
		Razem:
		Zysk:	%
		Razem:
7.12	KNNR 2 / 1401-0-050	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą syntetyczną dwukrotnie z dwukrotnym poszpachlowaniem / Obmiar = 72,26 / Krotność = 1,00	m2
		--R--
		Robocizna łącznie / 0,7160*	r-g	51,7382

--M--:

Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biała / 0,0953*	dm3	6,8864
Farba syntetyczna podkładowa / 0,0985*	dm3	7,1176
Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania / 0,5174*	dm3	37,3873
Materiały pomocnicze 1,50 % / *1,50 %	PLN	409,35
--S--:

Razem koszty bezpośrednie: :

		Obmiar:
		Koszty bezpośrednie:
		Koszty zakupu:	%
		Koszty pośrednie:
		Razem:
		Zysk:	%
		Razem:
7.13	KNNR 2 / 1402-0-050	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych / Obmiar = 439,00 / Krotność = 1,00	m2
		--R--
		Robocizna łącznie / 0,3180*	r-g	139,6020

--M--:

farba emulsyjna / 0,2580*	dm3	113,2620
Materiały pomocnicze 2,00 % / *2,00 %	PLN	966,12
--S--:

Razem koszty bezpośrednie: :

Obmiar:
Koszty bezpośrednie:
Koszty zakupu:	%
Koszty pośrednie:
Razem:
Zysk:	%
Razem:

Razem element :

8. Posadzki

8.1	KNNR 2 / 1208-0-050	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet / Obmiar = 439,00 / Krotność = 1,00	m2
		--R--
		Robocizna łącznie / 0,2200*	r-g	96,5800

--M--:

emulsja gruntująca "ATLAS-UNIGRUNT" / 0,3500*	kg	153,6500
samopoziomująca masa szpachlowa TERPLAN-N / 3,1500*	kg	1 382,8500
Materiały pomocnicze 1,50 % / *1,50 %	PLN	3 847,40
--S--:

Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt / 0,0120*	m-g	5,2680

Razem koszty bezpośrednie: :

		Obmiar:
		Koszty bezpośrednie:
		Koszty zakupu:	%
		Koszty pośrednie:
		Razem:
		Zysk:	%
		Razem:
8.2	KNNR 2 / 1209-0-050	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 40x40 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm / Obmiar = 439,00 / Krotność = 1,00	m2
		--R--
		Robocizna łącznie / 0,5600*	r-g	245,8400

--M--:

płytki podłogowe z kamieni sztucznych / 1,0500*	m2	460,9500
Zapr.klej.sucha do płyt ceram. / 3,0000*	kg	1 317,0000
zaprawa spoinująca epoksydowa / 0,1880*	kg	82,5320
Materiały pomocnicze 1,50 % / *1,50 %	PLN	19 890,97
--S--:

Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt / 0,0435*	m-g	19,0965

Razem koszty bezpośrednie: :

		Obmiar:
		Koszty bezpośrednie:
		Koszty zakupu:	%
		Koszty pośrednie:
		Razem:
		Zysk:	%
		Razem:
8.3	KNR 0-12 / 1119-01-040	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm / Obmiar = 450,00 / Krotność = 1,00	m
		--R--
		Robocizna łącznie / 0,5990*	r-g	269,5500

--M--:

płytki podłogowe z kamieni sztucznych / 0,1035*	m2	46,5750
Zapr.klej.sucha do płyt ceram. / 0,5200*	kg	234,0000
zaprawa spoinująca epoksydowa / 0,0550*	kg	24,7500
Materiały pomocnicze 1,50 % / *1,50 %	PLN	2 262,69
--S--:

Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t / 0,0050*	m-g	2,2500
Środek transportowy (1) / 0,0019*	m-g	0,8550

Razem koszty bezpośrednie: :

		Obmiar:
		Koszty bezpośrednie:
		Koszty zakupu:	%
		Koszty pośrednie:
		Razem:
		Zysk:	%
		Razem:
8.4	Kalkulacja indywidua-020	Wycieraczka wewnętrzna W2 o wym. 1,50x1,80 m wg opisu / Obmiar = 1,00 / Krotność = 1,00	szt
		--R--
		Robocizna łącznie / 2,0000*	r-g	2,0000

--M--:

Wycieraczka wewnętrzna W2 / 1,0000*	szt	1,0000
--S--:

Razem koszty bezpośrednie: :

Obmiar:
Koszty bezpośrednie:
Koszty zakupu:	%
Koszty pośrednie:
Razem:
Zysk:	%
Razem:

Razem element :

9. Roboty dociepleniowe zewnętrzne

9.1	KNR 0-23 / 2614-01-050	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - uzupełnienie obramowania przy drzwiach wejściowych / Obmiar = 1,58 / Krotność = 1,00	m2
		--R--
		Robocizna łącznie / 3,0448*	r-g	4,8108

--M--:

Emulsja gruntująca / 0,2000*	kg	0,3160
Płyty styrop.EPS 70-040 (dawn.PS-E FS 15) / 0,1575*	m3	0,2489
Zaprawa klejowa-sucha ATLAS STOPTER K-20 / 10,0300*	kg	15,8474
Kołki poliprop.do moc.płyt styr.161-200 mm / 4,1600*	szt	6,5728
Siatka z włókna szklanego / 1,1350*	m2	1,7933
podkładowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST / 0,3000*	kg	0,4740
Sucha miesz.tynk.miner.Atlas Cermit-biała / 4,0000*	kg	6,3200
Materiały pomocnicze 1,50 % / *1,50 %	PLN	70,10
--S--:

Żuraw okienny przenośny / 0,0298*	m-g	0,0471
środek transportowy / 0,0276*	m-g	0,0436

Razem koszty bezpośrednie: :

		Obmiar:
		Koszty bezpośrednie:
		Koszty zakupu:	%
		Koszty pośrednie:
		Razem:
		Zysk:	%
		Razem:
9.2	KNR 0-23 / 2614-08-050	Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki / Obmiar = 2,25 / Krotność = 1,00	m2
		--R--
		Robocizna łącznie / 5,2997*	r-g	11,9243

--M--:

Emulsja gruntująca / 0,2000*	kg	0,4500
Płyty styrop.EPS 70-040 (dawn.PS-E FS 15) / 0,0315*	m3	0,0709
Zaprawa klejowa-sucha ATLAS STOPTER K-20 / 10,0300*	kg	22,5675
Kołki poliprop.do moc.płyt styr.161-200 mm / 4,1600*	szt	9,3600
Siatka z włókna szklanego / 1,6430*	m2	3,6968
podkładowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST / 0,3000*	kg	0,6750
Sucha miesz.tynk.miner.Atlas Cermit-biała / 3,3000*	kg	7,4250
Materiały pomocnicze 1,50 % / *1,50 %	PLN	65,41
--S--:

Żuraw okienny przenośny / 0,0298*	m-g	0,0671
środek transportowy / 0,0276*	m-g	0,0621

Razem koszty bezpośrednie: :

		Obmiar:
		Koszty bezpośrednie:
		Koszty zakupu:	%
		Koszty pośrednie:
		Razem:
		Zysk:	%
		Razem:
9.3	KNR 00-23 / 2612-08-040	Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym / Obmiar = 7,50 / Krotność = 1,00	m
		--R--
		Robocizna łącznie / 0,2200*	r-g	1,6500

--M--:

Zaprawa klejowa-sucha ATLAS STOPTER K-20 / 0,9000*	kg	6,7500
Kątowniki aluminiowe ochronne / 1,1760*	m	8,8200
Materiały pomocnicze 1,50 % / *1,50 %	PLN	14,30
--S--:

Środek transportowy (1) / 0,0005*	m-g	0,0037
Żuraw okienny przenośny / 0,0007*	m-g	0,0053

Razem koszty bezpośrednie: :

		Obmiar:
		Koszty bezpośrednie:
		Koszty zakupu:	%
		Koszty pośrednie:
		Razem:
		Zysk:	%
		Razem:
9.4	KNR 2-02W / 1519-02-050	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową / Obmiar = 358,99 / Krotność = 1,00	m2
		--R--
		Robocizna łącznie / 0,2000*	r-g	71,7980

--M--:

farba silikonowa / 0,4000*	kg	143,5960
Materiały pomocnicze 1,50 % / *1,50 %	PLN	3 657,39
--S--:

środek transportowy / 0,0004*	m-g	0,1436

Razem koszty bezpośrednie: :

		Obmiar:
		Koszty bezpośrednie:
		Koszty zakupu:	%
		Koszty pośrednie:
		Razem:
		Zysk:	%
		Razem:
9.5	KNR 2-02W / 2101-09-050	Okładzina cokołów zewn. o obwodzie płyt do 8 m/m2 i gr. do 6 cm / Obmiar = 11,32 / Krotność = 1,00	m2
		--R--
		Robocizna łącznie / 5,5100*	r-g	62,3732

--M--:

Zaprawa cementowa M-12 / 0,0480*	m3	0,5434
Płyty elewacyjne - łupek z kamienia prasowanego o wymiarach 40x40x4 cm, wersja naturalna, szlifowana / 1,0400*	m2	11,7728
Materiały pomocnicze 21,00 % / *21,00 %	PLN	116,00
--S--:

Razem koszty bezpośrednie: :

Obmiar:
Koszty bezpośrednie:
Koszty zakupu:	%
Koszty pośrednie:
Razem:
Zysk:	%
Razem:

Razem element :

10. Wejście do budynku, pochylnia, taras

10.1	KNR 2-23 / 0606-03-040	Wykonanie balustrady dla niepełnosprawnych / Obmiar = 13,00 / Krotność = 1,00	m
		--R--
		Robocizna łącznie / 0,2600*	r-g	3,2279

--M--:

balustrada metalowa malowana proszkowo / 1,0000*	m	13,0000
Materiały pomocnicze 0,50 % / *0,50 %	PLN	3 049,80
--S--:

Razem koszty bezpośrednie: :

		Obmiar:
		Koszty bezpośrednie:
		Koszty zakupu:	%
		Koszty pośrednie:
		Razem:
		Zysk:	%
		Razem:
10.2	KNR 2-02W / 1219-03-112	Wycieraczki do obuwia typowe matalowe zewnętrzne / Obmiar = 1,00 / Krotność = 1,00	SZT.
		--R--
		Robocizna łącznie / 1,7700*	r-g	1,7700

--M--:

Wycieraczki do obuwia / 15,0000*	kg	15,0000
Zaprawa cementowa M-12 / 0,0070*	m3	0,0070
lakier asfaltowy / 0,2720*	dm3	0,2720
Materiały pomocnicze 1,50 % / *1,50 %	PLN	108,98
--S--:

środek transportowy / 0,0070*	m-g	0,0070

Razem koszty bezpośrednie: :

Obmiar:
Koszty bezpośrednie:
Koszty zakupu:	%
Koszty pośrednie:
Razem:
Zysk:	%
Razem:

Razem element :

11. Nawierzchnia dla samochodów osobowych

11.1	KNR 2-31 / 0101-01-050	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 55 cm / Obmiar = 502,20 / Krotność = 1,00	m2
		--R--
		Robocizna łącznie / 0,0411*	r-g	20,6404

--M--:
--S--:

Spycharka gąsienicowa 100 KM / 0,0098*	m-g	4,9216
Walec wibracyjny samojezd.7,5t / 0,0086*	m-g	4,3189

Razem koszty bezpośrednie: :

		Obmiar:
		Koszty bezpośrednie:
		Koszty zakupu:	%
		Koszty pośrednie:
		Razem:
		Zysk:	%
		Razem:
11.2	KNR 2-31 / 0101-01-050	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV / Obmiar = 502,20 / Krotność = 1,00	m2
		--R--
		Robocizna łącznie / 0,0376*	r-g	18,8827

--M--:
--S--:

Spycharka gąsienicowa 100 KM / 0,0035*	m-g	1,7577
Walec wibracyjny samojezd.7,5t / 0,0086*	m-g	4,3189

Razem koszty bezpośrednie: :

		Obmiar:
		Koszty bezpośrednie:
		Koszty zakupu:	%
		Koszty pośrednie:
		Razem:
		Zysk:	%
		Razem:
11.3	KNR 2-31 / 0101-02-050	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV / Obmiar = 502,20 / Krotność = 5,00	m2
		--R--
		Robocizna łącznie / 0,0005*	r-g	1,2555

--M--:
--S--:

Spycharka gąsienicowa 100 KM / 0,0009*	m-g	2,2599

Razem koszty bezpośrednie: :

		Obmiar:
		Koszty bezpośrednie:
		Koszty zakupu:	%
		Koszty pośrednie:
		Razem:
		Zysk:	%
		Razem:
11.4	KNR 2-31 / 0104-05-050	Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm / Obmiar = 502,20 / Krotność = 1,00	m2
		--R--
		Robocizna łącznie / 0,1066*	r-g	53,5345

--M--:

Piasek zwykły / 0,1845*	m3	92,6559
Materiały pomocnicze 0,50 % / *0,50 %	PLN	2 578,61
--S--:

Walec statyczny samojezdny 10t / 0,0061*	m-g	3,0634

Razem koszty bezpośrednie: :

		Obmiar:
		Koszty bezpośrednie:
		Koszty zakupu:	%
		Koszty pośrednie:
		Razem:
		Zysk:	%
		Razem:
11.5	KNR 2-31 / 0114-07-050	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm / Obmiar = 502,20 / Krotność = 1,00	m2
		--R--
		Robocizna łącznie / 0,0304*	r-g	15,2669

--M--:

Kruszywo min.łamane niesort.0-31,5mm,tłuczeń / 0,1697*	t	85,2233
Miał kamienny / 0,0143*	t	7,1815
Materiały pomocnicze 0,50 % / *0,50 %	PLN	7 295,04
--S--:

Równiarka samojezdna74kW/100KM / 0,0025*	m-g	1,2555
Walec statyczny samojezdny 10t / 0,0256*	m-g	12,8563

Razem koszty bezpośrednie: :

		Obmiar:
		Koszty bezpośrednie:
		Koszty zakupu:	%
		Koszty pośrednie:
		Razem:
		Zysk:	%
		Razem:
11.6	KNR 2-31 / 0114-08-050	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm / Obmiar = 502,20 / Krotność = 8,00	m2
		--R--
		Robocizna łącznie / 0,0011*	r-g	4,4194

--M--:

Kruszywo min.łamane niesort.0-31,5mm,tłuczeń / 0,0212*	t	85,1731
Materiały pomocnicze 0,50 % / *0,50 %	PLN	7 105,14
--S--:

Równiarka samojezdna74kW/100KM / 0,0002*	m-g	0,8035
Walec statyczny samojezdny 10t / 0,0013*	m-g	5,2229

Razem koszty bezpośrednie: :

		Obmiar:
		Koszty bezpośrednie:
		Koszty zakupu:	%
		Koszty pośrednie:
		Razem:
		Zysk:	%
		Razem:
11.7	KNR 2-31 / 0511-03-050	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej / Obmiar = 502,20 / Krotność = 1,00	m2
		--R--
		Robocizna łącznie / 1,3032*	r-g	654,4670

--M--:

Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara / 1,0250*	m2	514,7550
Piasek zwykły / 0,0818*	m3	41,0800
Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work / 0,0117*	t	5,8757
Materiały pomocnicze 0,50 % / *0,50 %	PLN	21 811,57
--S--:

Wibrator powierz.elek.do 225kg / 0,1300*	m-g	65,2860
Piła do cięcia płytek / 0,0250*	m-g	12,5550

Razem koszty bezpośrednie: :

		Obmiar:
		Koszty bezpośrednie:
		Koszty zakupu:	%
		Koszty pośrednie:
		Razem:
		Zysk:	%
		Razem:
11.8	KNR 2-31 / 0401-06-040	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm. Kategoria gruntu III-IV / Obmiar = 181,22 / Krotność = 1,00	m
		--R--
		Robocizna łącznie / 0,4461*	r-g	80,8422

--M--:
--S--:

Razem koszty bezpośrednie: :

		Obmiar:
		Koszty bezpośrednie:
		Koszty zakupu:	%
		Koszty pośrednie:
		Razem:
		Zysk:	%
		Razem:
11.9	KNR 2-31 / 0402-04-060	Ławy betonowe z oporem pod krawężniki / Obmiar = 8,155 / Krotność = 1,00	m3
		--R--
		Robocizna łącznie / 9,0200*	r-g	73,5572

--M--:

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15 / 1,0400*	m3	8,4811
Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III / 0,0400*	m3	0,3262
Piasek / 0,2700*	m3	2,2018
Materiały pomocnicze 0,50 % / *0,50 %	PLN	2 075,31
--S--:

Razem koszty bezpośrednie: :

		Obmiar:
		Koszty bezpośrednie:
		Koszty zakupu:	%
		Koszty pośrednie:
		Razem:
		Zysk:	%
		Razem:
11.10	KNR 2-31 / 0403-03-040	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej / Obmiar = 181,22 / Krotność = 1,00	m
		--R--
		Robocizna łącznie / 0,4290*	r-g	77,7434

--M--:

Krawężniki drogowe betonowe ścięte 15x30cm / 1,0200*	m	184,8444
Piasek / 0,0127*	m3	2,3015
Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków / 0,0039*	t	0,7068
Materiały pomocnicze 0,50 % / *0,50 %	PLN	4 460,04
--S--:

Razem koszty bezpośrednie: :

Obmiar:
Koszty bezpośrednie:
Koszty zakupu:	%
Koszty pośrednie:
Razem:
Zysk:	%
Razem:

Razem element :

12. Nawierzchnia gruntowa

12.1	KNR 2-31 / 0103-04-050	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV / Obmiar = 106,50 / Krotność = 1,00	m2
		--R--
		Robocizna łącznie / 0,0028*	r-g	0,2982

--M--:
--S--:

Walec wibracyjny samojezd.7,5t / 0,0043*	m-g	0,4580
Spych.gąsienicowa 55kW (1) / 0,0039*	m-g	0,4153

Razem koszty bezpośrednie: :

		Obmiar:
		Koszty bezpośrednie:
		Koszty zakupu:	%
		Koszty pośrednie:
		Razem:
		Zysk:	%
		Razem:
12.2	KNR 2-31 / 0201-01-050	Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na piaszczystym gruncie rodzimym - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm / Obmiar = 106,50 / Krotność = 1,00	m2
		--R--
		Robocizna łącznie / 0,0416*	r-g	4,4304

--M--:

glina budowlana - z odzysku / 0,0428*	m3	4,5582
--S--:

ciągnik kołowy 37 kW/50 KM / 0,0154*	m-g	1,6401
Brona talerzowa (bez ciągnika) / 0,0154*	m-g	1,6401
walec statyczny ciągniony gładki 3-5 t / 0,0154*	m-g	1,6401

Razem koszty bezpośrednie: :

Obmiar:
Koszty bezpośrednie:
Koszty zakupu:	%
Koszty pośrednie:
Razem:
Zysk:	%
Razem:

Razem element :

13. Opaska wokół budynku

13.1	KNR 2-31 / 0101-05-050	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm / Obmiar = 23,24 / Krotność = 1,00	m2
		--R--
		Robocizna łącznie / 0,2630*	r-g	6,1121

--M--:
--S--:

Walec wibracyjny samojezd.7,5t / 0,0094*	m-g	0,2185

Razem koszty bezpośrednie: :

		Obmiar:
		Koszty bezpośrednie:
		Koszty zakupu:	%
		Koszty pośrednie:
		Razem:
		Zysk:	%
		Razem:
13.2	KNR 2-31 / 0104-01-050	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm / Obmiar = 23,24 / Krotność = 1,00	m2
		--R--
		Robocizna łącznie / 0,1079*	r-g	2,5076

--M--:

Piasek zwykły / 0,1230*	m3	2,8585
Materiały pomocnicze 0,50 % / *0,50 %	PLN	79,55
--S--:

Razem koszty bezpośrednie: :

		Obmiar:
		Koszty bezpośrednie:
		Koszty zakupu:	%
		Koszty pośrednie:
		Razem:
		Zysk:	%
		Razem:
13.3	KNR 2-31 / 0502-03-050	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową / Obmiar = 23,24 / Krotność = 1,00	m2
		--R--
		Robocizna łącznie / 0,6300*	r-g	14,6412

--M--:

Płyty chodnikowe betonowe 35x35x5 cm / 8,0900*	szt	188,0116
Piasek zwykły / 0,0850*	m3	1,9754
Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków / 0,0186*	t	0,4323
Woda / 0,0286*	m3	0,6647
Materiały pomocnicze 0,50 % / *0,50 %	PLN	1 163,50
--S--:

Razem koszty bezpośrednie: :

Obmiar:
Koszty bezpośrednie:
Koszty zakupu:	%
Koszty pośrednie:
Razem:
Zysk:	%
Razem:

Razem element :

14. nawierzchnie piesze

14.1	KNR 2-31 / 0101-05-050	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm / Obmiar = 61,00 / Krotność = 1,00	m2
		--R--
		Robocizna łącznie / 0,2630*	r-g	16,0430

--M--:
--S--:

Walec wibracyjny samojezd.7,5t / 0,0094*	m-g	0,5734

Razem koszty bezpośrednie: :

		Obmiar:
		Koszty bezpośrednie:
		Koszty zakupu:	%
		Koszty pośrednie:
		Razem:
		Zysk:	%
		Razem:
14.2	KNR 2-31 / 0401-02-040	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV / Obmiar = 43,00 / Krotność = 1,00	m
		--R--
		Robocizna łącznie / 0,1489*	r-g	6,4027

--M--:
--S--:

Razem koszty bezpośrednie: :

		Obmiar:
		Koszty bezpośrednie:
		Koszty zakupu:	%
		Koszty pośrednie:
		Razem:
		Zysk:	%
		Razem:
14.3	KNR 2-31 / 0402-03-060	Ławy betonowe pod krawężniki zwykłe / Obmiar = 0,323 / Krotność = 1,00	m3
		--R--
		Robocizna łącznie / 9,8800*	r-g	3,1863

--M--:

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15 / 1,0400*	m3	0,3354
Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III / 0,0300*	m3	0,0097
Piasek / 0,3400*	m3	0,1097
Materiały pomocnicze 0,50 % / *0,50 %	PLN	80,69
--S--:

Razem koszty bezpośrednie: :

		Obmiar:
		Koszty bezpośrednie:
		Koszty zakupu:	%
		Koszty pośrednie:
		Razem:
		Zysk:	%
		Razem:
14.4	KNR 2-31 / 0407-01-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową / Obmiar = 43,00 / Krotność = 1,00	m
		--R--
		Robocizna łącznie / 0,2084*	r-g	8,9612

--M--:

Obrzeża betonowe 20x6 cm szare / 1,0200*	m	43,8600
Piasek / 0,0047*	m3	0,2021
Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków / 0,0001*	t	0,0043
Materiały pomocnicze 0,50 % / *0,50 %	PLN	474,19
--S--:

Razem koszty bezpośrednie: :

		Obmiar:
		Koszty bezpośrednie:
		Koszty zakupu:	%
		Koszty pośrednie:
		Razem:
		Zysk:	%
		Razem:
14.5	KNR 2-31 / 0105-01-050	Podsypka piaskowa. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm / Obmiar = 61,00 / Krotność = 1,00	m2
		--R--
		Robocizna łącznie / 0,1232*	r-g	7,5152

--M--:

Piasek / 0,0370*	m3	2,2570
Materiały pomocnicze 0,50 % / *0,50 %	PLN	62,81
--S--:

Razem koszty bezpośrednie: :

		Obmiar:
		Koszty bezpośrednie:
		Koszty zakupu:	%
		Koszty pośrednie:
		Razem:
		Zysk:	%
		Razem:
14.6	KNR 2-31 / 0105-02-050	Podsypka piaskowa. Zagęszczanie ręczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm / Obmiar = 61,00 / Krotność = 4,00	m2
		--R--
		Robocizna łącznie / 0,0083*	r-g	2,0252

--M--:

Piasek / 0,0123*	m3	3,0012
Materiały pomocnicze 0,50 % / *0,50 %	PLN	83,52
--S--:

Razem koszty bezpośrednie: :

		Obmiar:
		Koszty bezpośrednie:
		Koszty zakupu:	%
		Koszty pośrednie:
		Razem:
		Zysk:	%
		Razem:
14.7	KNR 2-31 / 0511-02-050	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej / Obmiar = 61,00 / Krotność = 1,00	m2
		--R--
		Robocizna łącznie / 1,2342*	r-g	75,2862

--M--:

Kostka brukowa z betonu 6 cm, kolorowa / 1,0250*	m2	62,5250
Piasek zwykły / 0,0788*	m3	4,8068
Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work / 0,0117*	t	0,7137
Materiały pomocnicze 0,50 % / *0,50 %	PLN	2 591,12
--S--:

Wibrator powierz.elek.do 225kg / 0,1300*	m-g	7,9300
Piła do cięcia płytek / 0,0250*	m-g	1,5250

Razem koszty bezpośrednie: :

Obmiar:
Koszty bezpośrednie:
Koszty zakupu:	%
Koszty pośrednie:
Razem:
Zysk:	%
Razem:

Razem element :

Skrócone zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:
Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB

1	2	3	4	5	6	7	8

1.	0	122	Malarz grupa II	r-g	2,8980
2.	0	2	Betoniarz II	r-g	36,4090
3.	0	32	Brukarz II	r-g	30,6186
4.	0	322	Monter urządzeń i inst.powietrzn.II	r-g	1,0027
5.	0	33	Brukarz III	r-g	19,4087
6.	0	342	Murarz II	r-g	22,8120
7.	0	391	Robotnik budowlany I	r-g	51,2927
8.	0	392	Robotnik budowlany II	r-g	200,2091
9.	0	42	Cieśla II	r-g	3,2745
10.	0	462	Tynkarz II	r-g	1,5334
11.	0	463	Tynkarz III	r-g	32,4802
12.	0	52	Dekarz II	r-g	2,0082
13.	0	612	Monter płyt gipsowych II	r-g	15,0475
14.	0	613	Monter płyt gipsowych III	r-g	22,5584
15.		999	robocizna	r-g	4 214,0159 / 68,7727
16.	0	999	Robocizna	r-g	71,1239
			Robocizna pomocnicza
			Razem:		4 795,4657

Zestawienie materiałów:
Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB

1	2	3	4	5	6	7	8

1.		1020100	Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	0,6600
2.	0	1220299	Kątowniki aluminiowe ochronne	m	8,8200
3.	0	1320110	bariera śniegowa	m	926,1000
4.	0	1321199	Daszki ze stali nierdzewnej	m2	3,1272
5.	0	1324901	Kształtowniki stalowe profilowane typ U	kg	63,0000
6.		1324911	Wieszaki stalowe do rusztu pod płyty g-k	szt	399,4900
7.		1324911(1)	Wieszaki stalowe do rusztu pod płyty g-k	szt	399,4900
8.	0	1324912	Kształtowniki stalowe profil.U-100x0,75	kg	13,6956
9.	0	1324914	Kształtowniki stalowe profil.C-100x0,75	kg	45,1548
10.		1324916	Łączn.wzdłuż.stalowe do rusztu pod pł.g-k	szt	228,2800
11.		1324917	Łączn.krzyżowe stal.do rusztu pod pł.g-k	szt	583,8700
12.		1324959	Profil sufitowy główny "CD 60" pod pł.g-k	m	834,1000
13.		1324999	Kształtowniki stalowe rusztów p/płyty g-k	m	175,6000
14.		1324999(1)	kształtowniki stalowe główne profilowane CD-60/27	m	244,3000
15.	0	1330400	Gwoździe budowlane okrągłe,gołe	kg	0,2775
16.		1330499	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	13,2133
17.		1330599	Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	0,6492
18.		1343799	Kołki stalowe okrągłe śred.6x60 mm	szt	15 145,5000
19.	0	1343799	Wkręty do płyt gipsowych	kg	0,4705
20.		1357050	blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej	m2	12,9832
21.		1360710	Wycieraczki do obuwia	kg	15,0000
22.	0	1361400	Wsporniki stalowe do ław kominiarskich	kg	2,3310
23.		1362110	Kotwy stalowe do mocowania okien z PVC, z	szt	18,9750
24.	0	1365020	Stopień kominiarski ze wspornikiem mocującym	kpl	30,0000
25.		1478101	Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	kg	0,9900
26.	0	1478500	Pianka poliuretanowa	kg	1,1620
27.	0	1478500	Pianka poliuretanowa	kg	0,0720
28.		1481501	Emulsja gruntująca	kg	225,1342
29.		1502199	farba emulsyjna	dm3	266,0658
30.		1510822	Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania	dm3	37,3873
31.		1511220	Farba syntetyczna podkładowa	dm3	7,1176
32.		1513202	Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biała	dm3	6,8864
33.		1514099	lakier asfaltowy	dm3	0,2720
34.		1524050	Lakierobejce ochr-dekoracyjna rozpuszczal.	dm3	59,0928
35.		1525110	farba silikonowa	kg	143,5960
36.		1550599	zaprawa spoinująca epoksydowa	kg	107,2820
37.		1552328	podkładowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST	kg	1,1490
38.		1554103	Zaprawa klejowa-sucha ATLAS STOPTER K-20	kg	45,1649
39.		1554204	Zapr.klej.sucha do płyt ceram.	kg	2 120,2800
40.	0	1560312	Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	493,7900
41.		1562608	Płyty styrop.EPS 70-040 (dawn.PS-E FS 15)	m3	0,3197
42.		1562609(1)	Płyty styrop. o grubości 20 cm	m3	1,3860
43.		1569703	Kołki poliprop.do moc.płyt styr.161-200 mm	szt	15,9328
44.	0	1600514	Kruszywo min.łamane niesort.0-31,5mm,tłuczeń	t	170,3965
45.	0	1600600	Miał kamienny	t	7,1815
46.	0	1601800	Piasek zwykły	m3	1,9754
47.		1601801	Piasek zwykły	m3	43,1788
48.		1601801(1)	Piasek zwykły	m3	100,3212
49.	0	1601899	Piasek	m3	10,0733
50.	0	1602003	Piasek do zapraw	m3	0,9576
51.		1640300	glina budowlana - z odzysku	m3	4,5582
52.	0	1700301	Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków	t	1,1433
53.		1700305	Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work	t	5,8757
54.		1700305(1)	Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work	t	0,7137
55.	0	1701100	Cement portlandzki "25" z dodatkami	t	0,1872
56.	0	1720200	Wapno suchogaszone (hydratyzowane)	t	0,2376
57.		1740103	Gips budowlany szpachlowy	t	0,3384
58.	0	1750803	Płyty gipsowo-kartonowe grub.12,5 mm	m2	684,1380
59.	0	1750808	Płyty gipsowo-karton.ognioochronne 12,5 mm	m2	63,0000
60.	0	1750809	Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm	m2	189,0000
61.		194110034	Płyty elewacyjne - łupek z kamienia prasowanego o wymiarach 40x40x4 cm, wersja naturalna, szlifowana	m2	11,7728
62.		1990099	podokienniki prefabrykowane drewnopodobne l=1,2	szt	10,0000
63.		1990099	podokienniki prefabrykowane drewnopodobne dł. 1,1	m	5,0000
64.		202x003	polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	7,5900
65.	0	2220003	Krawężniki drogowe betonowe ścięte 15x30cm	m	184,8444
66.	0	2220803	Obrzeża betonowe 20x6 cm szare	m	43,8600
67.	0	2221400	Płyty chodnikowe betonowe 35x35x5 cm	szt	188,0116
68.		2222110	Kostka brukowa z betonu 6 cm, kolorowa	m2	62,5250
69.		2222120	Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara	m2	514,7550
70.	0	2310017	Płyty z wełny min. gr.100 mm	m2	13,2825
71.	0	2310099	płyty z wełny mineralnej o grubości 25 cm	m2	463,7850
72.	0	2310446	Płyty z wełny min.grub.100 mm	m2	15,0938
73.		2350012	Sucha miesz.tynk.miner.Atlas Cermit-biała	kg	13,7450
74.		2370602	Beton zwykły B-10 (C8/10)	m3	0,6798
75.	0	2370603	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15	m3	8,8165
76.		2370605	Beton zwykły B-20 (C16/20)	m3	0,4448
77.		2380550	samopoziomująca masa szpachlowa TERPLAN-N	kg	1 382,8500
78.		2380808	Zaprawa cementowa M-12	m3	0,5504
79.		2380899	zaprawa	m3	0,1750
80.		2385001	emulsja gruntująca "ATLAS-UNIGRUNT"	kg	153,6500
81.		2500299	płytki podłogowe z kamieni sztucznych	m2	507,5250
82.		2520299	płytki ścienne	m2	124,5300
83.		2600105	Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II	m3	0,2333
84.		2600205	bale iglaste obrzynane wymiarowe gr. 50 mm kl. III	m3	0,0350
85.		2600619	Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III	m3	0,3372
86.		2600622	deski iglaste 28-45 mm kl.III	m3	0,5832
87.		2600715	Deski iglaste wymiarowe 19-25 mm,kl.III	m3	0,0233
88.		2601301	Listwy i łaty iglaste kl.II	m3	0,8219
89.	0	2640102	Bale iglaste obrzynane nasyc.gr.50mm,kl.II	m3	0,0888
90.		2640613	Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.I	m3	3,7444
91.	0	2702399	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne D4 wg opisu	m2	1,6000
92.	0	2710099	Skrzydła drzwiowe wew.szklone D5 wg opisu z zamkiem z blokadą łazienkową i tulejami wentylacyjnymi	m2	4,8000
93.	0	2710299	Skrzydła drzwiowe szklone wg opisu D1 z zamkiem pod wkładkę i zawiasami czopowymi	m2	7,2000
94.	0	2711799	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne D3 wg opisu z tulejami wentylacyjnymi	m2	5,4000
95.	0	2711799	Ościeżnice drzwiowe regulowane do ściany gr. 12 cm (D4i D5)	m2	3,2000
96.	0	2713210	Ościeżnice drzwiowe regulowane do ściany gr. 12 cm (D1)	m2	3,6000
97.	0	2713215	Ościeżnice drzwiowe regulowane do ściany gr. 24cm (D1)	m2	3,6000
98.	0	2713299	Ościeżnice drzwiowe regulowane do ściany gr. 12 cm (D6)	m2	5,4000
99.	0	2713599	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne D2 wg opisu	m2	7,2000
100.	0	2714501	Ościeżnice drzwiowe regulowane do ściany gr. 15 cm (D5 i D7)	m2	4,8000
101.	0	2714599	Skrzydła drzwiowe szklone D6 wg opisu z zamkiem łazienkowym i samozamykaczem	m2	5,4000
102.	0	2715999	Ościeżnice drzwiowe regulowane do ściany gr. 15 cm (D2 i D3)	m2	10,8000
103.	0	2720999	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne D7 wg opisu z tulejami wentylacyjnymi	m2	1,6000
104.	0	2723999	Drzwi wahadłowe kompletne D8 wg opisu	m2	1,8000
105.	0	2729999	Ościeżnice drzwiowe regulowane do ściany gr. 24 cm (D2)	m2	1,8000
106.	0	2760603	Schody drew. składane - drabinka metalowa	szt	1,0000
107.	0	2760800	Ścianki SWC1 i SWC2 kompletne	m2	13,2762
108.		2_23029	balustrada metalowa malowana proszkowo	m	13,0000
109.		3900630	Siatka z włókna szklanego	m2	5,4901
110.	0	3901000	Taśma papierowa perforowana szer.50 mm	m	30,6998
111.		3902299	Taśmy spoinowe z włókna szklanego	m	439,0000
112.		3920000	Papier ścieny elektrokorundowy w ark.	arkusz	36,3648
113.	0	3930000	Woda	m3	0,9175
114.	0	5150399	Wycieraczka wewnętrzna W2	szt	1,0000
115.		6507407	Wkład ze stali nierdzewnej	m	32,7600
116.	0	6523300	Wyrzutnie kołowe,śr.200 mm ze stali nierdzewnej (np. kulka UVLA)	szt	3,0000
117.	0	6582299	Uszczelki gumowe do przewodów wentyl.koł.	szt	3,1500
118.	0	6801405	Śruby stalowe M 8 dług.do 50 mm	kg	0,5700
119.	0	6803599	Kołki do wstrzeliwania	szt	55,0536
120.	0	7490009	Zabezpieczenie wylotu komina spalinowego siatką ze stali kwasoodpornej	kpl	2,0000
121.	0	8990411	Kołki rozporowe	szt	199,2000
122.	0	8990499	Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego	szt	89,7000
123.		9_00012	drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe	szt	1,0000
124.		9_00014	uszczelki z pianki poliuretanowej	m	23,6500
			Materiały pomocnicze
			Razem:

Zestawienie sprzętu:
Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB

1	2	3	4	5	6	7	8

1.		11333	Spych.gąsienicowa 55kW (1)	m-g	0,4153
2.		11334	Spycharka gąsienicowa 100 KM	m-g	8,9392
3.		11612	Równiarka samojezdna74kW/100KM	m-g	2,0590
4.		12113	Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	21,1426
5.		12211	walec statyczny ciągniony gładki 3-5 t	m-g	1,6401
6.		12313	Walec wibracyjny samojezd.7,5t	m-g	9,8876
7.		12522	Zagęszcz.wibr.spal.kr.100m3/h	m-g	0,0614
8.		13331	Brona talerzowa (bez ciągnika)	m-g	1,6401
9.	0	30000	Środek transportowy	m-g	0,3982
10.		31114	Żuraw samochodowy 5-6t (1)	m-g	0,5500
11.	0	34000	Wyciąg	m-g	3,9463
12.	0	34000	Wyciąg	m-g	1,0418
13.		34312	Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt	m-g	64,6754
14.		34312(1)	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	2,2500
15.		35111	Żuraw okienny przenośny	m-g	0,1194
16.	0	35211	Żuraw okienny	m-g	0,0173
17.		39000	Środek transportowy (1)	m-g	1,1548
18.	0	39000	Środek transportowy (1)	m-g	1,0486
19.		39000(1)	środek transportowy	m-g	0,0198
20.		39116	ciągnik kołowy 37 kW/50 KM	m-g	1,6401
21.		39500	środek transportowy	m-g	19,0622
22.		39511	Samochód dostawczy do 0,9 t	m-g	2,5846
23.	0	43211	Betoniarka wolnospadowa 150dm3	m-g	1,4400
24.		45111	Wibrator powierz.elek.do 225kg	m-g	65,2860
25.		45111(1)	Wibrator powierz.elek.do 225kg	m-g	7,9300
26.		75251	Piła do cięcia płytek	m-g	12,5550
27.		75251(1)	Piła do cięcia płytek	m-g	1,5250
			Sprzęt pomocniczy
			Razem: